FIBERPLAST2K

# 6080

## Opis

DINITROL FIBERPLAST2K je grobo poliestersko polnilo  na osnovi steklenih vlaken. Namenjen je za večja popravila  preluknjanih površin. Odlikuje ga odlična oprijemljivost, fleksibilnost ob enostavnem brušenju. Kompatibilen je z drugimi DINITROL kiti in polnili. Prerjavete dele lahko zapolnimo brez dodajanja tkanin iz stekl. vlaken.

## Uporaba

Pred nanosom s površine očistite rjo, maščobe, prah in odstranite silikon. Močno premešajte potrebno količino polnila z 2 – 3 % trdilca. Ob natančnem mešanju se kit rahlo obarva na rdeče, pri tem pa mešamo dokler ne dobimo homogene, enakomerno obarvane, mase. Odvisno od temperature in količine, masa ostane uporabna v posodi  7-9 minut.

Pakirano

Kol.       Vrsta emb.      Šifra

750 g     pločevinka    13039

1,5 kg    pločevinka    13040

# Text boxes

AVTOREPARATURNI KITI  AVTOREPARATURNI  KITI

Tehnični podatki

Barva			rumeno zelena

Plamenišče		34 oC

Spec. teža		1,25 g/ml

Rok trajanja		~1 leto